HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

---
Características de las herramientas manuales eléctricas
- En general conectadas a la tensión eléctrica (excepto las de clase III) menores a los 250v.
- Impulsadas por un motor monofásico que brinda movimiento a las partes móviles de la herramienta.
- Provistas de una o más empuñaduras fijadas a la carcaza de la herramienta que eviten su deprendimiento por calentamiento o vibraciones producidas por su funcionamiento.
- Elementos accesorios de carácter abrasivos, cortantes, punzantes, rotativos.

---
Herramientas eléctricas clase I
- Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento funcional, necesario para asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y la protección fundamental contra contactos eléctricos directos, estando previstas para ser puestas a tierra.
- Deben tener su chasis conectado a una toma de tierra por un conductor (de color amarillo/verde en la mayoría de los países)

---
Herramientas eléctricas clase II
- El requisito básico es que un fallo simple no puede dar lugar a tensiones peligrosas que se exponga lo que podría causar una descarga eléctrica y que esto se logra sin depender de una caja metálica conectada a tierra.
- Tiene dos capas de material aislante que rodea las partes con tensiones peligrosas o utilizando un aislamiento reforzado.

---
Herramientas eléctricas clase III
- Previstas para su funcionamiento a muy baja tensión (inferior a los 50v).
- La tensión es lo suficientemente bajo para que, en condiciones normales, una persona puede entrar en contacto con ella sin correr el riesgo de descarga eléctrica.
- Este tipo de equipos no proveen ninguna conexión eléctrica desde el exterior a la fuente interna en funcionamiento normal. Es decir, estarán alimentados a baterías o pilas.

---
¿Cuáles son la fuentes de peligro?
- La energía que acciona la herramienta.
- Partes rotatorias en movimiento.
- Elemento cortopunzantes o abrasivos (brocas, discos de corte o desbaste, sierras, puntas, etc.).

---
¿Cuáles son los riesgos asociados?
- Contacto eléctrico directo o indirecto.
- Golpes.
- Atrapamiento entre partes en movimiento de alta revolución.
- Cortes, punzadas, abrasión.
- Proyección de partículas del material trabajado o de partes de la herramienta o elementos de la misma.
- Contacto con superficies calientes.
- Exposición a polvo (inhalación de material particulado), ruido, vibraciones de mano-brazo.
- Ergonómicos (posturas forzadas).

---
Normativa (Dec. 406/88: TIII, Cap. I, Art. 15)
Equipos y herramientas eléctricas portátiles
1. Tensión de alimentación menores a 250 v con telación a tierra.
2. Emplearan doble aislamiento cuando presenten partes metálicas accesibles sin conexión a un conductor de protección.
3. En ambientes muy conductores se deberán emplear herramientas con una tensión máxima de 32 v o mediante uso de transformadores.
4. Cables de alimentación protegidos por material resistente que no se deterirore por roces o torciones no forzadas.

---
Normativa (Dec. 406/88: TIII, Cap. I, Art. 15)
Equipos y herramientas eléctricas portátiles
1. Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas portátiles, instalando enchufes en puntos próximos.
2. Las herramientas portátiles llevarán incorporado un interruptor que cumpla con las siguientes prescripciones:
- Tener un dispositibo de conexión que exija al operador lo tenga permanentemente accionado para que se mantenga la marcha.
- Situado de manera que evite el riesgo de puesta en marcha de manera intempestiva cuando esta no esté en uso.

---
Normativa (Dec. 406/88:TIII, Cap. VI, Art. 151 )
Herramientas accionadas por fuerza motriz
- Estaráran suficientemente protegidas para evitar al operario que las maneje, contacto y proyecciones peligrosas.
- Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes estarán cubiertos con aislamiento o protegidos con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de seguridad compatibles con el trabajo.

---
Medidas preventivas generales
- Capacitación adecuada previo al uso y conservación de la herramienta.
- Empleo de la herramienta adecuada para el trabajo.
- No emplear elementos que puedan atascarse en las partes móviles de la herramienta (cadenas, pulseras, anillos, ropa suelta o rota, etc. )
- Mantener las protecciones en posiciones de seguridad.
- Desconectar las herramientas en los momentos que no se estén usando.
- No dejar las mismas en lugares de paso.
- Disponer de espacios adecuados de almacenamiento (sin humedad, elementos que puedan deteriorar carcaza o cables de aislación).

---
Medidas preventivas generales
- Verificar las condiciones de seguridad antes de comenzar una tarea.
- No tirar de los cables al momento de desenchufar una herramienta.
- Conectar los equipos a tableros que cuenten con puesta a tierra y protección diferencial.
- El mantenimiento y reparación de las herramientas deben de realizarse sin tensión eléctrica. Solicitar recambio por desgaste excesivo o irreparable.
- Evitar trabajar en lugares húmedos o con presencia de materiales combustibles.
- De usar cableado con alargadores certificados realizarlos por encima del nivel de la cabeza (no por el suelo y zonas de paso).

---
Riesgos comunes al usar amoladora angular
- Uso del disco incorrecto para la tarea.
- Enchufes deteriorados o inexistentes.
- Deterioro en el aislamiento o cables de extensión.
- Montaje incorrecto del disco.
- Ausencia de protección del disco.
- Someter el disco a velocidades superiores a la recomendadas (rpm).
- Agarre inadecuado a una mano.

---
Riesgos comunes al usar taladro
- Usar brocas de tipo inadecuadas para el tipo de trabajo.
- Brocas mal afiladas o “quemadas”
- Aumentar el diámetro de perforación inclinando la herramienta.
- Defectos en la aislación de la herramienta.
- No contar con la cantidad o calidad de brocas requeridas.
- Agarre inadecuado (torción de muñeca).

---
Riesgos comunes al usar sierra circular
- Uso del disco incorrecto para la tarea ya que el mismo puede soltarse.
- No usar el casquete protector del disco.
- Disco desafilado, agrietado o dañado.
- Montaje incorrecto (sentido contrario de giro) o flojo del disco.
- Aislamiento defectuoso.
- Falta de comprobación previa de defectos de madera, incrustaciones, etc.

---
Elementos de protección personal
- Gafas de seguridad o pantallas faciales.
- Ropa de trabajo de telas y tejidos resistentes.
- Guantes de protección mecánica (cuero).
- Zapatos de seguridad de protección mecánica y dieléctricos.
  En función de las características de la herramienta y tipo de trabajo pueden ser necesarios además:
- Máscarilla protección frente a polvo.
- Protección auditiva.

---
Fuentes
- Manual Mapfre de Seguridad en el trabajo.
- Clases de aislamiento eléctrico. Apuntes de electromedicina (29 de julio de 2022) Xavier Pardell.
- Decreto 406/88
- Prevención de riesgos en el uso de herramientas eléctricas. Secretaria de acción social nacional/ Departamento de Seguridad y Salud Laboral Nacional. UTEDYC.
- Seguridad con herramientas eléctricas. Mutual de seguridad de la cámara Chilena de la construcción.